CMG\CMF系列太阳能充放电控制器

（全参数同一屏幕显示）

产品说明书

CMG

CMF

型号： CMG-2405，CMG-2410，CMG-2415，CMG-2420

CMF-2405，CMF-2410，CMF-2415，CMF-2420

产品型号说明：

CMG-24 10

后缀的后两位数代表最大放电电流安培数10A

后缀2410的前两位数代表最大电压，其中24代表12V/24V自动适应。

感谢您选用了我司提供的太阳能充放电控制器，

愿我们及我们的产品能为您带来最满意的服务。

使用前，请仔细阅读本使用手册，在完全理解其内容后方可使用，以免发生危险。

# 产品概述

- 采用LCD显示全部参数，内容丰富，可直观的了解系统运行情况；

- 内置节能的背光板，显示效果更好，更省电；

- 带开关电源稳压输出的DC12V以及USB5V输出，可供直流照明及手机充电；

- 带输出开关，智能化控制，操作方便；

- 系统电源采用开关电源，降低了静态工作电流；

- 独立的温度检测电路，具有高精度温度补偿；

- 外露式接线柱，接线更为方便，另外CMF系列带金属大外壳；

- 采用单片机控制，使控制器具有智能化、适应性强、功能可靠等优点；

- 采用基于PWM升级而成的WPC方式控制，大幅提高系统效率及延长蓄电池的寿命；

# 保护功能

1.过载保护	   2.短路保护	  3.雷电保护	    4.欠压保护	   5.过充保护    	6.反接保护

# 安装说明

揭开控制器上盖，露出接线端子，按上盖图示连接：

- 将蓄电池的“+”、“-”极正确牢固地连接到控制器相应的端子上(左起第3、第4)。

- 将太阳能板的“+”、“-”极正确牢固地连接到控制器相应的端子上(左起第1、第2)。

- 将负载的“+”、“-”极正确牢固地连接到控制器相应的端子上（左起第5、第6）。

注意：如果连接错误会损坏你的控制器。

# 显示说明

| ①太阳能状态显示(日夜显示) | ②充电电流显示 |
| --- | --- |
| ③电池电压显示 | ④输出电流显示 |
| ⑤环境温度显示 | ⑥警告-错误显示 |
| ⑦警告-过热显示 | ⑧警告-过流保护 |

充电显示：

白天时显示                    ，充电时直接显示充电电流；

晚上时显示                    ，charge current等字样也不再显示；

电池电压显示屏：始终显示当时的电池电压；

电池欠压显示：在电池欠压的状况下（12V电池电压低于10V, 24V电池电压低于20V），输出禁止，输出电流处显示OFF；

负载显示：(默认输出开关在开启)

- 在12V系统中，当电池电压低于10.5V时，显示“OFF”，输出禁止；当电池电压恢复到12V，负载输出重新启动，显示输出电流；

- 在24V系统中，当电池电压低于21V时，显示“OFF”，输出禁止；当电池电压恢复到24V，负载输出重新启动，显示输出电流；

3. 如果负载输出发生过载或者短路时，控制器自动启动保护，关闭负载输出，显示“OC”以及“ERROR”。输出保护会在10S后自动尝试恢复，如果短路已解除，将自动回复输出；

# 故障排查

在出现下列现象时，请按照下述方法进行检查：

| 故 障 现 象 | 解 决 方 法 |
| --- | --- |
| LCD无显示 | 检查蓄电池是否连接正确，检查蓄电池电压是否正常； |
| 光照充足时显示 | 请检查光电池电源两端接线是否正确，连接是否可靠； |
| 充电电流很小或者不停跳动 | 1、蓄电池充满，系统进行保护性充电； 2、太阳能板光照不足； |
| 输出显示 ，负载不能启动 | 1.参照系统连线图，检查系统连线是否正确； 2.检查蓄电池电量，蓄电池电量正常时，负载才能启动； 3.接上太阳能电池板，给电池进行充电到正常状态为止； |
| 和 图标闪烁，输出显示 ，输出端无电压 | 进入过流或者短路保护状态，排除故障后10秒，控制器会自动恢复工作； |
| 其他现象 | 检测接线是否可靠,12V/24V 自动识别是否正确； |

注：上述说明，本公司保留变动与更新的权利，恕不另行通知。

# 技术参数

| 控制器型号 | CMG-2405 CMF-2405 | CMG-2410 CMF-2410 | CMG-2415 CMF-2415 | CMG-2420 CMF-2420 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定充电电流 | 5A | 10A | 15A | 20A |
| 额定放电电流 | 5A | 10A | 15A | 20A |
| USB输出电压 | 5V |
| USB输出总电流 | 3A |
| DC输出电压 | 12V (仅限CMG型号) |
| DC输出总电流 | 2A (仅限CMG型号) |
| 过载、短路保护 | ≥1.5倍额定电流 |
| 短路恢复时间 | 10s |
| 太阳能板开路电压 | 40V |
| 空载损耗 | 0.05W |
| 超压保护 | 15V；×2/24V |
| 浮充电压(最高充电电压) | 14V；×2/24V |
| 恢复放电电压 | 12V；×2/24V |
| 过放电压 | 10.5V；×2/24V |
| 控制方式 | 软件智能控制 |
| 工作温度 | -35℃至+55℃ |

| 型号 | CMG | CMF |
| --- | --- | --- |
| 尺寸（长×宽×高） | 135*100*30(mm) | 201.6*108*37.1(mm) |
| 重量 | 275g | 560g |

* 参数可根据客户要求定制；

# 尺寸图

CMG尺寸图

CMF尺寸图

Version: Ueiua V3.1